СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

РЯБИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕРДЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО  КРАЯ

РЕШЕНИЕ

26.12.2014 г                                                                                                                                      № 43

Об утверждении Программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

Рябининского сельского поселения

на 2014-2017года и на период до 2024 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом,

Совет Депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рябининского сельского поселения на 2014-2017года и на период до 2024 года

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с Уставом и на сайте www.ryabinino.permarea.ru

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по социальным вопросам.

Глава

муниципального образования                                                                                         В.М. Гаврилов

Решение принято 26.12.2014 г.

на заседании Совета депутатов

Приложение

к решению Совета депутатов

от 26.12.2014 г № 43

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Рябининского сельского поселения

на 2014-2017 г.г. и на период до 2024 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рябининского сельского поселения на 2014-2017 и на период до 2024 г. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации, - Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Заказчик программы | МО «Рябининское сельское поселение» |
| Основные разработчики программы | Администрация Рябининского сельского поселения |
| Руководитель программы | Глава администрации Рябининского сельского поселения |
| Исполнители основных мероприятий программы | администрация Рябининского сельского поселения |
| Цели программы | повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры, в соответствии с нормативными требованиями; обеспечение санитарного благополучия и экологической безопасности; повышение качества очистки питьевой воды; увеличение пропускной способности сетей водоснабжения; внедрение мероприятий по повышению эффективности использования энергоресурсов и ежегодное снижение затрат бюджетной сферы на оплату топливно-энергетических ресурсов. |
| Задачи программы | строительство и модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Рябининского сельского поселения; экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Рябининского сельского поселения; повышение качества предоставления коммунальных услуг; улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Рябининского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения. |
| Сроки реализации программы | 1-ый этап 2014-2017 г.г. 2-ой этап 2018-2024 г.г. |
| Основные направления программы | - развитие системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения; -развитие системы сбора и вывоза твердых и жидких бытовых отходов; - развитие системы уличного освещения |
| Источники финансирования программы | - надбавка к цене (тарифу потребителя); - плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения; - внебюджетные инвестиции; - софинансирование средств краевого бюджета и местного бюджета 75/25 %. - средства федерального бюджета |
| Ожидаемые результаты выполнения программы | Модернизация, реконструкция и обновление коммунальной инфраструктуры Рябининского сельского поселения: - снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека»; - улучшение экологической обстановки Рябининского сельского поселения; - повышение экологической безопасности в поселении; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; - снижение общественных нареканий на качество оказываемых услуг. Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния территории Рябининского сельского поселения; - улучшение экологического состояния окружающей среды Рябининского сельского поселения |
| Организация контроля | Контроль за реализацией программы осуществляет Руководитель программы, а именно: - общий контроль; - контроль исполнения сроков реализации программных мероприятий |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рябининского сельского поселения на 2014-2017 и на период до 2024 г. разработана на основании Градостроительного кодека, Федерального закона от  06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поручения Президента Российской Федерации по итогам проверки эффективности использования организациями коммунального комплекса финансовых ресурсов, направляемых на модернизацию и развитие от 17.03.2011 года № Пр-701, распоряжения Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 года № 1-2-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы», Устава Рябининского сельского поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рябининского сельского поселения (далее - Программа) определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. электро-, водо-, тепло- газоснабжения), объектов сбора твердых и жидких бытовых отходов в соответствии с потребностями Рябининского сельского поселения, в целях повышения качества услуг и улучшения экологической обстановки и предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Программой определены ресурсное обеспечение и механизм реализации основных её направлений.

Данная программа ориентирована на устойчивое развитие Рябининского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Данная программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса Рябининского сельского поселения по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных организаций, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Капитальный ремонт существующей системы электро-, водо-, тепло-, газоснабжения – проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

В связи с тем, что Рябининское сельское поселение Чердынского муниципального района из-за ограниченных возможностей местного бюджета, не имеет возможности самостоятельно решать проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств краевого, районного и местного бюджета, средств полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.

2. Цели и задачи программы

Основной целью программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

-снижение потерь при эксплуатации систем водоснабжения, энергоснабжения.

В настоящей программе определяются сроки проведения мероприятий.

3. Характеристика проблемы

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг населения.

В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются:

- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

- низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги коммунального комплекса, преобладание административных методов хозяйствования.

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат. Административные принципы управления коммунальной инфраструктурой стимулировали систему, при которой у организаций коммунального комплекса отсутствуют стимулы к повышению эффективности производства и снижению издержек. Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в коммунальном комплексе формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетных источников в этот сектор экономики.

Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории Рябининского сельского поселения возможно только путем объединения усилий органов государственной власти Российской Федерации, Пермского края, органов местного самоуправления Чердынского муниципального района и Рябининского сельского поселения для привлечения средств бюджетных и внебюджетных источников.

Поэтому одной из основных задач программы является формирование условий, обеспечивающих привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Реализация программы позволит:

-привлечь средства федерального бюджета, бюджетов субъекта Российской Федерации и местных бюджетов для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- обеспечить использование бюджетных средств для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- использовать доступные средства внебюджетных источников для капитальных вложений в объекты коммунальной инфраструктуры;

- разрабатывать и развивать механизмы привлечения средств внебюджетных источников в коммунальный комплекс.

Программа основана на следующих базовых принципах:

- софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников;

- развитие различных форм государственного - частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием бюджетных средств в целях снижения рисков инвестирования;

- открытый отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

- Сроки и этапы реализации программы

Программа реализуется в течение 2014-2024 годов.

1-ый этап 2014-2017 г.г.

2-ой этап 2018-2024 г.г.

- Оценка состояния инженерной инфраструктуры

5.1. Энергоснабжение

Система энергоснабжения Рябининского сельского поселения централизованная. Основным источником энергоснабжения является понижающая подстанция, расположенная в г. Чердынь. Распределение мощностей осуществляется по воздушным линиям электропередачи ЛЭП (ВЛ-10 кВ).

Основным централизованным источником энергоснабжения Рябининского сельского поселения является понижающая подстанция ПС/Т Чердынь1110/10 кВ БЭС ОАО «МРСК-Урала», расположенная по адресу: г. Чердынь, ул. Спирина, 2.  Распределение мощности осуществляется по воздушным линиям электропередачи 0,4 кВа на трансформаторные подстанции.

По надежности энергоснабжения потребителей электрической энергии относятся, в основном, к электроприемникам 3 категории.

Расчетная суммарная электрическая нагрузка по Рябининского сельского поселению составляет 2,57 МВА,

с учетом транспортировочных потерь, общая нагрузка составит – 3,25 МВА.

Основные проблемы отсутствия необходимого по СНИП уличного освещения поселения:

- частичное отсутствие 5-ого провода уличного освещения;

- отсутствие электрических опор на некоторых участках поселения;

- наличие устаревшего оборудования.

5.2. Газоснабжение.

По состоянию на 2014 год Рябининское сельское поселение не газифицировано. В связи с удаленностью поселения от магистральных газопроводов газификация поселения среднесрочной перспективе не планируется.  Централизованное снабжение населения и организаций природным газом (баллонный газ) осуществляется организацией ООО «Урал Автоком» и ООО «СинтезН». В целом данная система обеспечения природным газом населения достаточно качественно удовлетворяет имеющиеся потребности.

5.3. Водоснабжение

В Рябининском сельском поселении существует система централизованного водоснабжения. Жители жилых домов без систем внутреннего водопровода, используют водозаборные колонки. Общее количество водозаборных колонок на территории поселения 52 шт., как правило, водозаборные колонки расположены на перекрестках улиц.

Структура потребления воды

|  | 2009 г. объем потребителей | 2010 г. объем потребителей | 2011 г. объем потребителей | 2012 объем потребителей | 2013 объем потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 43,21 | 43,21 | 43,21 | 43,21 | 43,21 |
| Бюджет | 1,37 | 1,35 | 1,31 | 1,73 | 1,02 |
| Прочие |  |  |  |  |  |
| Всего | 44,58 | 44,56 | 44,52 | 44,94 | 44,23 |

Услугу холодного водоснабжения предприятиям, организациям, населению Рябининского сельского поселения оказывает МП «Рябининское»  на договорной основе.  Учет реализации воды потребителям ведется по утвержденным нормам водопотребления и установленным у потребителей приборам учета воды.

Источниками водоснабжения служат 14 объектов водоснабжения (из них муниципальные 11)

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем добычи воды, тыс.м3/год | 44,58 | 44,56 | 44,52 | 44,49 | 44,23 |
| Полезный отпуск, тыс.м3/год | 40,12 | 40,10 | 40,07 | 39,55 | 39,32 |
| Потери в сетях, тыс.м3/год | 4,46 | 4,46 | 4,45 | 4,94 | 4,91 |

Уличные водопроводные сети имеют разные диаметры труб, следствием чего является различное давление  во внутренних сетях. Техническое состояние системы водоснабжения характеризуется высокой степенью износа водонапорных башен (артезианских скважин), водопроводных сетей и технологического оборудования.

Количество аварий в системе централизованного водоснабжения

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| водопроводные линии | 53 | 52 | 48 | 42 | 35 |
| водозаборные колонки | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 |
| оборудование водонапорных башен (скважин) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:

- высокая степень износа водонапорных башен (артезианских скважин), водопроводов и оборудования функциональных элементов системы;

- недостаточная степень техногенной надежности;

- использование устаревших технологий водоочистки;

- высокая ресурсоемкость производства;

- отсутствие резерва мощности;

- низкая степень автоматизации производственных процессов;

- низкая энергоэффективность оборудования;

- низкая надежность источника энергоснабжения;

- высокие показатели аварийности на сетях;

- высокие потери воды при транспортировке;

- отсутствие резервных и кольцевых водопроводных линий;

- отсутствие резервного источника водоснабжения;

5.4. Водоотведение

В Рябининском сельском поселении отсутствует централизованная система водоотведения. В многоквартирных домах и в частном секторе имеются автономные системы канализации, проблему вывоза нечистот жители решают самостоятельно. Население, проживающее в жилых домах, не оборудованных водопроводом и канализацией, пользуются надворными уборными. На территории Рябининского сельского поселения нет объекта санкционированного размещения жидких бытовых отходов. Полигон захоронения жидких бытовых отходов расположен в Красновишерском районе на минимальном расстоянии 60 км от  п. Рябинино, максимальном расстоянии 108 км от д. Амбор.

Основная проблема проблемы:

- отсутствие санкционированного места размещения жидких бытовых отходов на территории поселения.

5.5. Захоронение твердых бытовых отходов

На территории Рябининского сельского поселения санкционированные свалки в п. Рябинино, с. Пянтег, с. Редикор, образованные в начале 90-х годов. В Чердынском районе ближайший Полигон захоронения твердых бытовых отходов расположен на запад по дороге Чердынь-Бондюг: в минимальное расстояние до которого от с. Серегово – 8 км., максимальное расстояние от д. Амбор – 60 км.. Вывоз ТБО населением, проживающим в частном секторе осуществляется самостоятельно. За счет бюджетных средств осуществляется централизованный сбор и вывоз мусора с территорий общего пользования МП «Рябининское».

Основные проблемы утилизации отходов в Рябининском сельском поселении:

- отсутствие оборудованных контейнерных площадок  ТБО;

- отсутствие специализированной техники для сбора, вывоза и утилизации  ТБО;

5.6. Теплоснабжение

В населенных пунктах поселения основным отоплением является печное - на дровах, так же населением используется электроотопление. Система централизованного теплоснабжения существует в п. Рябинино. Потребители: население и бюджетные организации.

| тепловая мощность котельной (МВт) | износ котельного оборудования (%) | износ здания котельной (%) | топливо котельной (основное \ резервное) куб.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,50 Гкал/час | 70% | 30% | дровяное 4678 / 669 |

Котельная оборудована:

2 котла КВ-Р-1,6-95 мощность 1,6 МВт,

1 котел КВСДЭ-0,8 мощность 0,8 МВт,

1 котел КСВР-1,25 мощность 1,25

Удельный расход топлива 257 кг.у.т/Гкал

Температурный график: 95…70° С

Резервное электроснабжение котельной: ПСК

Протяженность теплотрассы 3800 м

Система теплоснабжения – трубная

Теплотрасса выполнена надземной прокладной на опорах и подземной прокладной. Износ тепловых сетей 30%.

циркуляция

6. Перечень основных мероприятий программы

Основные мероприятия программы направлены на достижение целей программы – снижение уровня общего износа основных фондов, улучшения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение 1);

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- формирование пакета документов для получения субсидий из краевого бюджета на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, установленным постановлением Правительства Пермского края и в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электроснабжению, телекоммуникационной связи. В связи с модернизацией оборудования будет повышено качество и надежность предоставления энергоносителей на территории Рябининского сельского поселения.

Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.

Развитие коммунальной инфраструктуры позволит организациям коммунального хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по энергоснабжению и телекоммуникационной связи, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

7. Механизм реализации Программы

Администрация Рябининского сельского поселения в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (Приложение 1);

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителем необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителем необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с Федеральным законодательством.

- предоставляет отчеты об объемах реализации муниципальных Программ и расходовании средств в Правительство Пермского края, в администрацию Чердынского муниципального района.

8. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств Рябининского сельского поселения с привлечением средств краевого бюджета, районного бюджета.

Финансирование Программы предусматривает финансирование из краевого и районного бюджетов в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования и средств внебюджетных источников.

Распределение субсидий, выделяемых за счет средств краевого и районного бюджетов, осуществляется по методике, утвержденной Законом Пермского края в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Объемы финансирования Программы на 2014-2020 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

9. Управление реализацией Программы и контроль за ходом её исполнения

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и предоставляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодичную отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов. Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в неё новых мероприятий, а также продление срока её реализации осуществляется в установленным порядке по предложению заказчика, разработчика Программы.

10. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы и использования, выделенных с этой целью средств обеспечивается за счет:

- исключения нецелевого использования бюджетных средств;

- прозрачности прохождения средств бюджета;

- привлечения средств краевого, районного и местного бюджетов;

- привлечения внебюджетных источников;

- создания эффективных механизмов оценки и управления инвестиционными рисками.

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляется на основе следующих индикаторов:

- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;

- доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;

- доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса.

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным предоставлением коммунальных услуг (электро-, водо-, тепло-, газоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- рост доли средств внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества и надежности коммунальных услуг;

- улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании;

- создание устойчивой институциональной основы для участия частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры.

11. Оценка риска при возможных срывах в реализации программы

При  невыполнении программы комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры Рябининского сельского поселения не будут обеспечены:

-   требуемый уровень надежности работы водозаборных сооружений;

-   требуемый уровень надежности работы  водопроводов;

-   санитарное благополучие населения, экологическая безопасность;

-   требуемый резерв по сооружениям и сетям;

-   требуемый уровень энергосбережения;

-   требуемый уровень безопасности эксплуатации;

-   требуемый уровень обеспечения населения природным газом.